## Slide 1
報告日: 2025年6月4日
CGH再生像取得プログラム
角スペクトル法と瞳レンズ位相
コンピュータ生成ホログラム（CGH）から再生像を取得するための光波伝搬シミュレ
ーションプログラム
参照光乗算
角スペクトル伝搬
瞳レンズ位相
網膜面結像

## Slide 2
プログラムの目的と概要
プログラムの目的
本プログラムは、コンピュータ生成ホログラム（CGH）から、人間の眼における再生像をシミュレーションにより得ることを目的として
います。CGHがどのようにして三次元像を再生するのか、また、人間の視覚系でどのように観察されるのかを理解するための一助となる
ことを目指しています。
処理フロー
CGHデータの読み込
み
ホログラムデータを取
得
参照光の乗算
物体光情報を抽出
角スペクトル伝搬
瞳面まで光波を伝搬
瞳レンズの2次位相
レンズの集光効果を模
擬
網膜面への伝搬
再生像の計算‧表示
プログラムの意義
光学的理解の深化
視覚系シミュレーション
表示技術への応用
2 / 13

## Slide 3
CGH再生の理論的背景
ホログラフィの基本原理
ホログラフィは、物体からの光波（物体光）と参照光との干渉パターンを記録し、再生時に参照光を照射することで 元の物体光を再現す
る技術です。コンピュータ生成ホログラム（CGH）は、この干渉パターンをコンピュータで計算して 作成されます。
記録過程
物体光 O と参照光 R
の干渉により、強度分布 I = |O+R
|
が ホログ
ラムとして記録されます。この干渉パターンには物体の振幅と位相情報
が含まれています。
再生過程
再生時には記録されたホログラム I に参照光 R
を照射します。 参照
光と干渉パターンの相互作用により、元の物体光に比例した光波が再生
され、 観察者には元の物体が存在するように見えます。
数学的表現
物体
O
参照光源
R
rec
ホログラム
I = |O+R
|
rec
2
rec
rec
2
参照光源
R
play
ホログラム
再生像
O'
play
3 / 13

## Slide 4
CGHデータの読み込みと参照光の乗算
CGHデータの種類と読み込み
データ形式
複素振幅データ：振幅と位相の情報を持つ形式
強度データ：干渉縞の強度のみを記録した形式
位相データ：キノフォームのように位相のみを変調
読み込み方法
位相型CGHを画像として読み込み、複素振幅に変換する例：
# CGH
画像ファイル（グレースケール）を読み込む
cgh_image = cv2.imread("cgh_data.png", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
# 0-255
の値を
0-2π
の位相値に正規化
phase_data = (cgh_image / 255.0) * 2 * np.pi
#
振幅を
1
と仮定して複素振幅
CGH
を生成
cgh_complex = np.ones_like(phase_data) * np.exp(1j * phase_data
参照光の生成と乗算
参照光の種類と数式表現
平面波参照光：
R(x, y) = A exp[i(k sin
θ
x + k sin
θ
y +
φ
)]
球面波参照光：
R(x, y) = (A /r) exp[i(kr +
φ
)]
r = √[(x-x )² + (y-y )² + z ²]
参照光の生成と乗算
#
平面波参照光の生成
x = np.arange(-N/2, N/2) * pixel_pitch
y = np.arange(-N/2, N/2) * pixel_pitch
X, Y = np.meshgrid(x, y)
reference_wave = np.exp(1j * k * np.sin(theta_x_rad) * X)
# CGH
と参照光の乗算
modulated_wave = cgh_complex * reference_wave
乗算後のmodulated waveは CGH面から出射する直後の光波の複素振幅分布を
R
x
y
R
R
R
0
0
0
4 / 13

## Slide 5
角スペクトル法の基本原理
角スペクトル法は、光波を様々な方向に進む平面波の重ね合わせとして表現し、各平面波成分の伝搬を計算することで、任意の距離における光
波分布を高精度に求める手法です。スカラー回折理論におけるヘルムホルツ方程式に基づいており、特に近距離の伝搬計算において優れた精度
を持ちます。
初期光波
CGH面での複素振幅分布
フーリエ
変換
角スペクトル
空間周波数領域での表現
伝達関数の
乗算
伝搬後の角スペクトル
位相変化を考慮した周波数表現
逆フーリエ
変換
伝搬後の光波
任意距離での複素振幅分布
フーリエ変換
伝達関数
逆フーリエ変換
g(x, y; 0)
G(u, v; 0)
G(u, v; z)
g(x, y; z)
G(u, v; 0) = F {g(x, y; 0)} = ∬
∞
−∞
g(x, y; 0)e
−i2π(ux+vy)
dxdy
G(u, v; z) = G(u, v; 0) ⋅ H(u, v; z)
H(u, v; z) = exp
⎡
⎣
i2πz
√
(
1
λ
)
2
− u
2
− v
2
⎤
⎦
g(x, y; z) = F
−1
{G(u, v; z)} = ∬
∞
−∞
G(u, v; z)e
i2π(ux+vy)
d
5 / 13

## Slide 6
角スペクトル法における伝達関数
伝達関数の数学的表現
ここで、
は空間周波数、 は伝搬距離、 は光の波長を表します。 この伝達関数は、角スペクトル法における光波の伝搬を記述する
重要な関数です。
物理的意味
伝達関数は、各平面波成分が距離
を伝搬する際に受ける位相変化
を表します。
角スペクトル
の各成分に伝達関数
を乗算す
ることで、伝搬後の角スペクトル
が得られます。
根号内の項
は、平面波の進行方向の波数成分
に対応します。
波の伝搬特性
進行波 (Propagating Waves):
の場合
伝達関数は位相変化のみを表し、平面波は減衰せずに伝搬します。
エバネッセント波 (Evanescent Waves):
の場合
伝達関数は指数関数的に減衰する項となり 波長程度以上離れると
H(u, v; z) = exp
⎡
⎣
i2πz
√
(
1
λ
)
2
− u
2
− v
2
⎤
⎦
u, v
z
λ
z
G(u, v; 0)
H(u, v; z)
G(u, v; z)
√
(1/λ)
2
− u
2
− v
2
k
z
= 2πw
(
1
λ
)
2
> u
2
+ v
2
(
1
λ
)
2
< u
2
+ v
2
6 / 13

## Slide 7
角スペクトル法の実装手順
1
初期光波分布
複素振幅分布 g(x,y;0)
2
FFT変換
角スペクトル G(u,v;0)
3
伝達関数適用
G(u,v;z) = G(u,v;0)‧H(u,v;z)
4
逆FFT変換
伝搬後の光波分布 g(x,y;z)
実装例（Python）
initial_wave = cgh_complex * reference_wave
initial_wave_shifted = np.fftshift(initial_wave)
G_0 = np.fft2(initial_wave_shifted)
H_z = np.exp(1j * 2 * np.pi * z * np.sqrt((1/wavelength)**2 - u**2 - v**2))
G_z = G_0 * H_z
propagated_wave = np.ifft2(G_z)
propagated wave = np fftshift(propagated wave)
7 / 13

## Slide 8
エイリアシング対策と計算精度の向上
エイリアシングの問題
角スペクトル法による長距離伝搬では、伝達関数の振動が激し
くなり、サンプリング定理の制約からエイリアシング（折り返
し誤差）が発生しやすくなります。
特に伝搬距離が長い場合や、光波が大きく広がる場合に問題と
なりやすく、再生像の品質低下の原因となります。
発生メカニズム
エイリアシング対策手法
帯域制限角スペクトル法
伝達関数が急激に変化する高周波領域をフィ
ルタリングしてエイリアシングを抑制する手
法
ナイキスト周波数近傍で伝達関数を滑らかに
減衰
高周波成分のカットオフによる影響は通常小
さい
拡張角スペクトル法
計算領域を拡張（ゼロパディング）すること
で実質的なサンプリング周波数を上げる方法
2倍や4倍にゼロパディングして精度向上
計算コスト増加するが精度は大幅に改善
適切なサンプリング
空間領域のサンプリング間隔を小さく（画素
数を多く）するか計算領域を広くとる
周波数領域でのサンプリング密度を向上
メモリ使用量と計算時間のトレードオフ
8 / 13

## Slide 9
瞳レンズのモデル化と2次位相
眼球光学系のモデル化
眼球レンズの機能
眼球内のレンズ（主に角膜と水晶体）は入射光を屈折させ、網膜上に像
を結像させる役割を持ちます。これにより、三次元空間の物体を認識す
ることが可能になります。
薄レンズモデル
シミュレーションでは、眼球の複雑な光学系を単一の薄レンズとして簡
略化します。このモデルでは、レンズは入射する光波の位相を2次関数的
に変化させることで光を屈折させます。
モデルの限界
この単純な2次位相モデルは、レンズの収差（球面収差、色収差など）
を考慮していません。より精密なシミュレーションでは、Gullstrandの
模型眼などの詳細な眼球光学モデルやZernike多項式を用いた波面収差
を考慮することがあります。
2次位相の数学的表現
レンズによる位相変化
薄レンズの透過関数
：波数
：眼のレンズの焦点距離
：瞳面上の座標
：虚数単位
t
L
(x
p
, y
p
) = exp [−i
k
2f
eye
(x
2
p
+ y
2
p
)]
k =
2π
λ
f
eye
x
p
, y
p
i
9 / 13

## Slide 10
瞳レンズの2次位相の実装
薄レンズの透過関数
k = 2
π
/
λ
：波数 (
λ
は波長)
f
：レンズの焦点距離
(x , y )：瞳面上の座標
実装上の注意点
焦点距離f
は、眼球がどの距離にピントを合わせてい
るか（調節状態）によって変化
通常、成人の眼球では17mm～24mm程度の値をとる
座標系の原点を瞳の中心に設定することで計算を簡略
化
瞳径を考慮し、実際の瞳の範囲外では透過関数を0とす
る（マスキング処理）
実装例（Python）
#
パラメータ設定
N = 512 #
ピクセル数
pixel_pitch = 10e-6 #
ピクセルピッチ
(m)
wavelength = 633e-9 #
波長
(m)
f_eye = 22e-3 #
眼球の焦点距離
(m)
pupil_diameter = 4e-3 #
瞳径
(m)
#
波数の計算
k = 2 * np.pi / wavelength
#
座標グリッドの生成（中心を原点とする）
x = np.linspace(-N/2, N/2 - 1, N) * pixel_pitch
y = np.linspace(-N/2, N/2 - 1, N) * pixel_pitch
X, Y = np.meshgrid(x, y)
#
瞳マスクの生成（円形の瞳を想定）
pupil_radius = pupil_diameter / 2
pupil_mask = (X**2 + Y**2) <= pupil_radius**2
#
レンズの
2
次位相の計算
phase_term = -1j * k / (2 * f_eye) * (X**2 + Y**2)
lens_function = np.exp(phase_term) * pupil_mask
#
瞳面での光波に
2
次位相を乗算
U_pupil_after_lens = U_pupil * lens_function
t
L
(x
p
, y
p
) = exp [−i
k
2f
eye
(x
2
p
+ y
2
p
)]
eye
p
p
eye
10 / 13

## Slide 11
網膜面への伝搬と再生像の取得
眼球モデルのパラメータ
瞳から網膜までの距離
標準的な模型眼では、角膜頂点から網膜までの距離（眼軸長）は
約24mm程度。レンズの主点の位置を考慮して実効的な伝搬距離
を設定します。
硝子体の屈折率
硝子体の屈折率（約1.336）を考慮して、伝搬計算における波長や
波数を調整します。
計算領域の設定
網膜面における計算領域は、視野角と眼球パラメータに基づいて
適切に設定します。
光強度分布の計算
数学的表現
網膜面における光波の複素振幅分布：
網膜面で知覚される光の強度分布：
計算の実装
瞳面から網膜面までの伝搬も角スペクトル法で計算し、網膜面で
の複素振幅の絶対値の2乗を取ることで、最終的な再生像を得ま
す。
U
retina
(x
r
, y
r
)
I
retina
(x
r
, y
r
) = |U
retina
(x
r
, y
r
)|
2
11 / 13
瞳レンズ通過後の光波
2次位相を乗算済み
角スペクトル法による伝
搬
網膜面での光波
結像した再生像
光強度分布の計算
再生像の取得
可視化と保存

## Slide 12
プログラム実装上の課題と対策
CGH再生像取得プログラムの実装においては、計算精度と処理速度のバランスをとりながら、 様々な技術的課題を解決する必要があります。
主な課題
エイリアシング問題
角スペクトル法を用いた長距離伝搬では、伝達関数の振動が激しくなり、 サンプリ
ング定理の制約からエイリアシングが発生しやすくなります。 特に伝搬距離が長い
場合や、光波が大きく広がる場合に問題となります。
計算速度の制約
高精度な伝搬計算には大量のFFT計算が必要となり、処理に時間がかかります。 特
に大規模なCGHデータや、高解像度の再生像を扱う場合に顕著です。
眼球モデルの単純化
現在の実装では、眼球のレンズ機能を単一の薄レンズとして扱い、 2次位相モデル
で近似していますが、実際の眼球はより複雑な光学系です。 レンズの収差（球面収
差、色収差など）は考慮されていません。
対策と解決策
エイリアシング対策
帯域制限角スペクトル法：伝達関数が急激に変化する高周波領域をフィルタリング
することでエイリアシングを抑制します。
拡張角スペクトル法：計算領域を拡張（ゼロパディング）することで、実質的なサ
ンプリング周波数を上げ、エイリアシングの影響を低減します。
計算速度の向上
GPU活用：大規模な並列計算が可能なGPUを活用することで、特にFFT計算を高速
化できます。
アルゴリズム最適化：中間角スペクトル法など、効率的な伝搬計算アルゴリズムを
導入することで計算時間を短縮できます。
眼球モデルの改良
詳細な眼球モデル：Gullstrandの模型眼など、より詳細な眼球光学モデルを採用す
ることで精度を向上できます。
収差補正：Zernike多項式を用いた波面収差のモデル化により、より現実に近い視
覚シミュレーションが可能になります。
12 / 13

## Slide 13
まとめと今後の展望
プログラムの概要
本プログラムは、CGHから再生像を得るための一連の計算処理を実装したものです。CGHデータに参照光を乗算し、角スペクトル法で瞳
面まで伝搬させ、瞳レンズの2次位相を模擬し、最終的に網膜面まで伝搬することで、結像した再生像を取得します。この処理フローによ
り、CGHに記録された3次元情報を2次元の再生像として可視化することが可能となります。
今後の改善点
計算速度の向上
GPU活用による並列計算の実装で処理速度を大幅に向上させることが可能で
す
より現実に近い眼球モデル
複数の屈折面や複雑な形状を持つ詳細な眼球光学モデルの導入
収差補正機能の追加
波面収差を考慮したZernike多項式などを用いた光学補正機能の実装
応用可能性
ホログラフィックディスプレイの開発
実際の観察条件を考慮したCGHの設計‧最適化に活用できます
AR/VR技術への展開
より自然な立体視を実現するための光学シミュレーション技術として活用
3次元計測‧視覚シミュレーション
医療分野や工業分野での精密な3次元イメージング技術として応用可能
13 / 13